Розділ 4. Спеціальні задачі лінійного програмування

§ 1. Задачі параметричного програмування

Нехай параметр t приймає свої значення в деякому проміжку , тобто . Тоді, якщо коефіцієнти цільової функції лінійно залежать від параметра t, то задача параметричного програмування полягає в знаходженні

(1)

за умов:		     (),				(2)

,					(3)

де — задані константи.

Якщо ж від параметра  лінійно залежать вільні члени обмежень (2), то задача параметричного програмування ставиться так: знайти

(1()

за умов:		    ,			(2()

,					(3()

де — задані константи.

Задачу параметричного програмування ще можна поставити так: при  знайти

(1(()

за умов:		    ,		           (2(()

.				           (3(()

Узагальненням виписаних вище задач є така: для всіх  знайти

(1((()

за умов:	    ,		          (2((()

.				          (3((()

Розв’язок сформульованих задач можна знайти методами лінійного програмування.

п. 1.1. Геометричний метод розв’язання задач

параметричного програмування

Нехай  , множина  задачі (1) – (3) непуста і включає в себе більше ніж одну точку. Тоді вихідна задача полягає у визначенні при кожному значенні параметра  такої точки багатогранника розв’язків, в якій цільова функція f набуває максимального значення. Після того, як знайдено точку t=t0, в якій функція f  набуває максимального значення, шукається множина тих значень t, для  яких  координати  вказаної точки  визначають оптимальний  план  задачі (1) – (3). Знайдені значення параметра t виключаються з розгляду, береться деяке нове значення , і процедура обчислень повторюється. В результаті після скінченого числа кроків для кожного значення параметра  або знаходиться оптимальний план задачі, або встановлюється її нерозв’язність.

Приклад. Підприємство має випустити два види продукції – A та B, для виготовлення якої використовується три види сировини (табл. 4.1):

Таблиця 4.1

| Вид сировини | Норми витрат сировини на виробництво одиниці продукції | Запаси сировини |
| --- | --- | --- |
|  | А | В |  |
| I | 4 | 1 | 16 |
| II | 2 | 2 | 22 |
| III | 6 | 3 | 36 |

Відомо, що ціна одиниці продукції може змінюватись для виробу А від 2 до 12 грошових одиниць, а для виробу В – від 13 до 3 грошових одиниць, причому ці зміни визначаються співвідношеннями: , , . Для кожного з можливих значень ціни одиниці продукції кожного з видів знайти такий план виробництва, при якому загальна вартість продукції буде максимальною.

Розв’язання. Нехай підприємство виготовляє  одиниць продукції А та  одиниць продукції В. Тоді  математична  модель  задачі  буде  такою: для всіх значень параметра  знайти

(4)

(5)

.				(6)

Будуємо багатокутник розв’язків R(x), який відповідає системі обмежень   (5) – (6) (рис. 4.1). Прямі лінії системи (5) проходять через точки:

x1	  0	4		x1	 0	11		x1	  0	6

x2	16	0		x2	11	  0		x2	12	0

Рис. 4.1

У нашому випадку R(x) = OABCD. При  цільова функція матиме вигляд . Нехай . Ця пряма проходить через точки  і , градієнт (2; 13). Якщо рухати пряму  вверх паралельно самій собі, то неважко бачити, що остання спільна точка прямої з R(x) буде А(0; 11). Отже, при  оптимальний план задачі буде X0* =(0; 11),  fmax = 143.

Покладемо t2 і побудуємо . Нехай 4x1+11x2 = 44. У цьому випадку 1(4; 11) і пряма проходить через точки  і . Знову ж таки останньою точкою R(x), яку перетне ця пряма, буде А(0; 11).  Тобто,   оптимальним   планом   залишається X0*(0;11), але .

Неважко бачити, що план випуску продукції X0* буде залишатись оптимальним доти, поки пряма  (h — деяке число) не стане паралельною до прямої . З умови паралельності  одержуємо,  що це відбудеться при .  При цьому значенні  координати будь-якої точки відрізка АВ будуть давати оптимальний план задачі (4) – (6).

Таким чином, при t([0; 5,5] задача (4) – (6) має оптимальний план X0*=(0; 11) і = 143 – 11t .

Візьмемо тепер значення параметра . Наприклад, . У цьому випадку . Нехай . Тоді ця пряма пройде через точки ,  i 2(8, 7). Рухаючи пряму  вверх паралельно самій собі, бачимо, що останньою точкою множини R(x), яку перетне лінія рівня, буде точка В. Її координати знаходяться із системи рівнянь:   Звідки , ;  В(1, 10), .

З рисунка 4.1 видно, що план X1*=(1; 10) буде оптимальним планом задачі (4) – (6) доти, поки пряма  не стане паралельною до прямої . З умови паралельності  одержуємо, що t. Таким чином, при t([5,5; 8] оптимальним планом задачі (4) – (6) буде X1*(1; 10), причому .

Проводячи аналогічні міркування бачимо, що при t([8; 10] оптимальним планом задачі (4)-(6) буде X2*=(2; 8), причому 108 – 6t .

Підіб’ємо підсумок. Задача параметричного програмування

(4)

(5)

(6)

має такі оптимальні розв’язки:

- при t([0; 5,5],	X0*(0; 11), 143 – 11t ;

- при t([5,5; 8],	X1*(1; 10), 132 – 9t ;

- при t([8; 10],	X2*(2; 8), 108 – 6t .

п. 1.2. Розв’язання задачі, цільова функція якої містить параметр

Розглянемо задачу (4) – (6), і нехай . Процес знаходження її розв’язку включає такі етапи:

- Вважаючи значення параметра t рівним деякому числу , знаходять симплекс-методом оптимальний план Х* або встановлюють нерозв’язність одержаної задачі лінійного програмування.

- Визначають множину значень параметра , для якої знайдений план буде оптимальним, або задача нерозв’язною. Ці значення параметра виключають із розгляду.

- Покладають значення параметра t рівним деякому числу з тої частини проміжку , яка залишилась, і симплекс-методом знаходять розв’язок одержаної задачі лінійного програмування.

- Визначають множину значень параметра t, для яких новий оптимальний план залишається оптимальним, або задача є нерозв’язною. Обчислення повторюють доти, поки не будуть досліджені всі значення .

Приклад. Для t((; + знайти

(1)

(2)

.			(3)

Розв’язання. Приймаємо значення параметра  (число 0 взято довільно). Вектори Р3, Р4, Р5 утворюють базис. Застосувавши симплекс-метод, одержимо (табл. 4.2):

Таблиця 4.2

| і | Базис | С | Р0 | 2 | 3 + 4t | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| 1 | Р3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Р4 | 0 | 10 | 1 | –1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Р5 | 0 | 6 | –1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  |  | 0 | –2 | –3 – 4t | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Р3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | –1 |
| 2 | Р4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Р2 | 3 + 4t | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  |  | 18 + 24t | –5 – 4t | 0 | 0 | 0 | 3 + 4t |
| 1 | Р1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | – 1/2 |
| 2 | Р4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Р2 | 3 + 4t | 9 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 |
| 4 |  |  | 33 + 36t | 0 | 0 | 2,5 + 2t | 0 | 0,5 + 2t |

План Х0*=(3; 9; 0; 16; 0) буде оптимальним, якщо мають місце нерівності:

 t  -0,25   t([-0.25; +).

Тепер потрібно розглянути значення параметра . При   план Х0* не буде оптимальним. Тому переходимо до нового опорного плану (табл.4.3).

Таблиця 4.3

| і | Базис | С | Р0 | 2 | 3 + 4t | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| 1 | Р1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 2 | Р5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Р2 | 3 + 4t | 1 | 0 | 1 | 0,5 | –0,5 | 0 |
| 4 |  |  | 25 + 4t | 0 | 0 | 2,5 + 2t | –0,5 – 2t | 0 |

План Х1* =(11; 1; 0; 0; 16) буде оптимальним, якщо   –1,25 t  –0,25   t([–1,25; –0,25].

Наступна ітерація (табл. 4.4) дає:

Таблиця 4.4

| і | Базис | С | Р0 | 2 | 3 + 4t | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| 1 | Р1 | 2 | 10 | 1 | –1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Р5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Р3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | –1 | 0 |
| 4 |  |  | 20 | 0 | –5 – 4t | 0 | 2 | 0 |

План Х2*=(10; 0; 2; 0; 16) буде оптимальним, якщо  або            t  –1,25 .

Таким чином, залежно від значень параметра t задача має такі розв’язки:

t(( –; –1,25],	Х2*=(10; 0; 2; 0; 16),	= 20 ;

t([–1,25; –0,25],	Х1*=(11; 1; 0; 0; 16), 	= 25 + 4t ;

t([–0,25; +),	Х0*=(3; 9; 0; 16; 0),	= 33 + 36t .

п.1.3. Розв’ язання задачі, праві частини якої містять параметр

Процес знаходження розв’язку задачі (1() – (3() включає такі основні етапи:

- Вважаючи значення параметра t рівним деякому числу , знаходять оптимальний план Х* або встановлюють нерозв’язність одержаної задачі лінійного програмування.

- Знаходять значення параметра ,  для яких задача (1() – (3() має один і той самий план або нерозв’язна.

- Вибирають значення параметра t із частини інтервалу, що залишилась, і встановлюють можливість визначення нового оптимального плану. У випадку  існування  оптимального  плану  знаходять його двоїстим симплекс-методом.

- Визначають множину значень параметра t, для яких задача має  один і той самий новий оптимальний план, або є нерозв’язною. Обчислення проводять доти, поки не будуть досліджені всі значення параметра .

Приклад. Для t((; + знайти

(1)

(2)

.				(3)

Розв’язання. Вважаючи значення параметра , знаходимо розв’язок даної задачі. Застосувавши симплекс-метод одержимо (табл.4.5):

Таблиця 4.5

| і | Базис | С | Р0 | 3 | –2 | 5 | 0 | –4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| 1 | Р3 | 5 | 12 + t | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Р4 | 0 | 8 + 4t | 2 | –1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Р5 | – 4 | 10 – 6t | –2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  |  | 20 + 29t | 10 | –1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Р3 | 5 | 7 + 4t | 2 | 0 | 1 | 0 | – 1/2 |
| 2 | Р4 | 0 | 13 + t | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
| 3 | Р2 | –2 | 5 – 3t | –1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 |
| 4 |  |  | 25 + 26t | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/2 |

Для того, щоб план Х0*=(0; 5 – 3t; 7 + 4t; 13 + t; 0) був оптимальним планом задачі, необхідно, щоб виконувались нерівності  t(,    = 25 + 26t .

Дослідимо, чи має задача оптимальний план при . Для цього проведемо ще одну ітерацію (табл. 4.6):

Таблиця 4.6

| і | Базис | С | Р0 | 3 | –2 | 5 | 0 | –4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| 1 | Р3 | 5 | 17 – 2t | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/2 |
| 2 | Р4 | 0 | 18 – 2t | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Р1 | 3 | –5 + 3t | 1 | –1 | 0 | 0 | – 1/2 |
| 4 |  |  | 70 – t | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |

Щоб Х1*=(–5 + 3t; 0; 17–2t; 18–2t; 0) був оптимальним планом задачі, необхідно, щоб виконувались нерівності t(,          = 70 – t .

При   Х1* не є оптимальним планом задачі, оскільки 17 – 2t < 0. Крім того, в першому рядку (де розміщена компонента ) немає від’ємних чисел. Це означає, що при  вихідна задача не має розв’язку. У випадку   Х*=(–5 + 3t; 0; 7 + 4t; 13 + t; 0) не є оптимальним планом задачі, оскільки 7+4t<0. Щоб при даному значенні параметра знайти оптимальний план (це можна зробити, бо в рядку вектора Р3 стоїть від’ємне число  –1/2 ) треба, згідно з алгоритмом двоїстого симплекс-методу, виключити з базису вектор Р3 і ввести в базис вектор Р5  (табл. 4.7).

Таблиця 4.7

| і | Базис | С | Р0 | 3 | -2 | 5 | 0 | –4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| 1 | Р5 | –4 | –14 – 8t | –4 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 2 | Р4 | 0 | 20 + 5t | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Р2 | –2 | 12 + t | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  |  | 32 + 30t | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |

З таблиці 4.7 видно, що Х2*=(0; 12 + t; 0; 20 + 5t; –14 – 8t) буде оптимальним планом задачі, якщо:

 t (, = 32 + 30t .

З таблиці 4.7 також бачимо, що при  t<–4 елемент стовпчика  Р0  20 + 5t < 0, але елементи відповідного рядка додатні. Отже, при t<–4 вихідна задача не має розв’язку.

Таким чином, при t((–; –4 задача розв’язків не має;

при ,	 Х2*=(0; 12 + t; 0; 20 + 5t; –14 – 8t),	= 32 + 30t ;

при ,	 Х0*=(0; 5 – 3t; 7 + 4t; 13 + t; 0 ),	= 25 + 26t ;

при ,	 Х1*=(–5 + 3t; 0; 17 – 2t; 18 – 2t; 0),	= 70 – t ;

при  задача не має розв’язку.

п. 1.4. Розв’язання задачі, цільова функція і праві частини

обмежень якої містять параметр

Використовуючи описані вище алгоритми, можна знайти розв’язок задачі, в якій від параметра t лінійно залежать як коефіцієнти цільової функції, так і вільні члени системи обмежень.

Приклад. Знайти t ( (; +) розв’язок задачі

за умов:

, .

Розв’язання. Нехай t02, вектори Р3 і Р4  складають базис. Знаходимо симплекс-методом розв’язок отриманої задачі (табл. 4.8).

Таблиця 4.8

| і | Базис | С | Р0 | 8 – 5t | 9 – 3t | -3 + 5t | -2 – 4t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 |
| 1 | Р3 | -3 + 5t | 24 – 12t | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Р4 | -2 – 4t | –18 + 10t | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 |  |  | –36 + 208t – 100t2 | 14t – 9 | –10t – 10 | 0 | 0 |
| 1 | Р3 | –3 + 5t | 15 – 7t | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 |
| 2 | Р2 | 9 – 3t | –9 + 5t | – 1/2 | 1 | 0 | 1/2 |
| 3 |  |  | –126 + 168t – 50t2 | 9t – 14 | 0 | 0 | 5t+5 |

Очевидно, що при t0 = 2 план  Х0* = (0; –9 + 5t; 15 – 7t; 0) буде оптимальним. Він таким залишиться доти, поки будуть мати місце нерівності     і   тобто при .

При   –9 + 5t < 0 і вектор Х0* уже не буде оптимальним планом вихідної задачі. Переходимо до нової симплекс-таблиці (табл. 4.9), виключивши з попередньої Р2 і ввівши замість нього Р1.

Таблиця 4.9

| і | Базис | С | Р0 | 8 – 5t | 9 – 3t | –3 + 5t | –2 – 4t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 |
| 1 | Р3 | –3 + 5t | 6 – 2t | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Р1 | 8 – 5t | 18 – 10t | 1 | –2 | 0 | –1 |
| 3 |  |  | 126 – 134t + 40t2 | 0 | –28t + 18 | 0 | 14t – 9 |

Як і в попередньому випадку, вектор Х1*=(18–10t; 0; 6–2t; 0) буде оптимальним планом задачі, якщо виконуються такі нерівності     і     Звідси . При   15–7t<0 і вектор Х*=(0; –9+5t; 15–7t; 0) не буде оптимальним планом задачі. Оскільки в рядку вектора Р3 немає від’ємних чисел, то при  задача розв’язку не має.

Розглянемо значення . Нова симплекс-таблиця буде такою    (табл. 4.10):

Таблиця 4.10

| і | Базис | С | Р0 | 8 – 5t | 9 – 3t | –3 + 5t | –2 – 4t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 |
| 1 | Р2 | 9 – 3t | 6 – 2t | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Р1 | 8 – 5t | 30 – 10t | 1 | 0 | 2 | –1 |
| 3 |  |  | 294 – 298t + 76t2 | 0 | 0 | 28 – 18t | 19 – 4t |

При t( план Х2*=(30–14t; 6–2t; 0; 0) буде оптимальним планом задачі.

Отже, при t(	Х2*=(30–14t; 6–2t; 0; 0) – оптимальний план задачі,

при 	Х1*=(18–10t; 0; 6–2t; 0),

при 	Х0*=(0; –9+5t; 15–7t; 0),

при  задача розв’язку не має.

§2. Задачі дробово-лінійного програмування

Постановка задачі є такою. Знайти

(1)

при обмеженнях	  ,			(2)

,				(3)

де  – константи,  в області R(X) системи обмежень         (2) – (3).

п. 2.1. Геометричний метод розв’язання задачі

дробово-лінійного програмування

Нехай . Тоді задача (1)-(3) набуває вигляду:

(1()

за умов			,	 		(2()

,				(3()

причому .

Процес знаходження розв’язку задачі (1() – (3() включає такі три основні етапи:

- В системі обмежень (2() знаки нерівностей замінюють на знаки рівностей і будують многокутник розв’язків R(X) задачі (2() – (3().

- Будують пряму, де h = const.

- Визначають точку максимуму або встановлюють нерозв’язність задачі (1() – (3().

- Знаходять значення цільової функції  f  у точці максимуму.

Приклад. Знайти

,

.

Розв’язання. Використовуючи систему обмежень, будуємо багатокутник розв’язків  поставленої задачі (рис. 4.2). Прямі лінії обмежень проходять через точки:

x1	   0	13		x1	0	4	x1	  0      3 1/4

x2         3 1/4	 0		x2	4	0	x2	13	0

Рис.4.2

У даному випадку R(X) = ( ABC. Нехай  ( –3х1 +  х2 = 0. Це рівняння визначає пряму, що проходить через початок координат. Другою точкою, що задає цю пряму буде . Тобто при різних значеннях константи h рівняння   — це рівняння прямих, що проходять через початок координат. Аналогічно, при , пряма (4) пройде через точку С(3; 1).

Оскільки f(A)f (1; 3); f(B)f (3; 3);  f (C)f (3; 1), то розв’язком задачі буде  f min  f (C) . Аналогічно  f max  f (А) = .

При знаходженні розв’язку задачі дробово-лінійного програмування можуть бути такі випадки:

- Багатокутник розв’язків R(X) – обмежений, максимум і мінімум досягаються в його кутових точках.

- Багатокутник розв’язків R(X) не обмежений, але існують кутові точки, в яких цільова функція набуває максимального та мінімального значення.

3) Багатокутник розв’язків R(X) не обмежений, і досягається один із екстремумів. Наприклад, мінімум досягається в одній із його вершин і функція  f  має так званий асимптотичний максимум.

4) Багатокутник R(X) не обмежений; як максимум, так і мінімум є асимптотичними.

п. 2.2.  Зведення задачі дробово-лінійного програмування

до задачі лінійного програмування

Задачу (1) – (3) можна звести до задачі лінійного програмування. Позначимо

(4)

і введемо нові змінні

.				(5)

Використовуючи введені позначення, задачу (1) –  (3) зведемо до такої. Знайти

(6)

за умов

,			(7)

,					(8)

, .			(9)

Задача (6) – (9) є задачею лінійного програмування. Знаючи її оптимальний план, із співвідношень (5) одержуємо оптимальний план вихідної задачі (1) – (3).

Приклад. Знайти:

,			(1()

за умов

.

Розв’язання. Позначимо  і введемо нові змінні , . Одержуємо таку задачу:

.

Ця задача вже є задачею лінійного програмування, і її розв’язок знаходимо методом штучного базису. Остання симплекс-таблиця буде мати такий вигляд (табл. 4.11):

Таблиця 4.11

| і | Базис | С | Р0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р0 |
| 1 | Р2 | 1 | 1/10 | 0 | 1 | – 8/30 | – 11/30 | 0 | 0 |
| 2 | Р1 | 2 | 9/10 | 1 | 0 | 8/30 | 11/30 | 0 | 0 |
| 3 | Р5 | 0 | 15/10 | 0 | 0 | 5/3 | 7/6 | 1 | 0 |
| 4 | Р0 | 0 | 1/10 | 0 | 0 | 2/30 | – 1/30 | 0 | 1 |
| 5 |  |  | 19/10 | 0 | 0 | 8/30 | 11/30 | 0 | 0 |

Отже, оптимальним планом задачі буде Y*(9/10; 1/10; 0; 0; 15/10; 1/10). Оскільки 1/10, а , то оптимальний план вихідної задачі Х*(9; 1; 0; 0; 15), причому  fmax19/10 .

§ 3.  Задачі теорії ігор та лінійне програмування

Уже на підставі поверхових відомостей про найбільш поширені ігри можна зробити висновок, що в кожному випадку маємо таку ситуацію, коли дві або декілька осіб чи груп виявляють прямо протилежні інтереси, причому результати, до яких вони прагнуть, залежать не лише від їх власних дій, але і від дій їх супротивника. Виграш одного з гравців часто означає програш другого. Тому в процесі гри кожен із гравців своїми ходами бажає досягти виграшу і перешкоджає такому самому прагненню свого супротивника.

Ситуація називається конфліктною, якщо в ній беруть участь сторони, інтереси яких повністю або частково протилежні. Сторони, які беруть  участь у  конфліктній  ситуації,   називаються гравцями (суперниками), а результат конфлікту – виграшем (або програшем) однієї із сторін. Отже, гра – це дійсний або формальний конфлікт, у якому є принаймні два гравці (учасники), кожен з яких намагається досягнути власної цілі. Найбільш поширеними є ігри з двома гравцями (сторонами), або, як їх ще називають – парні ігри. Допустимі дії кожного з гравців, направлені на досягнення деякої мети, називаються правилами гри. Кількісна оцінка результатів гри називається платежем. Парна гра називається грою з нульовою сумою, якщо сума платежів дорівнює нулю, тобто якщо програш одного гравця дорівнює виграшу іншого. Ходом називається вибір одного з можливих у певній ситуації варіантів продовження гри і його здійснення. Сукупність правил, що визначають певний вибір кожного ходу гравця при довільній ситуації, яка може виникнути в процесі гри, називається його стратегією. Стратегія гравця називається оптимальною, якщо при багатократному повторенні гри вона забезпечує гравцю максимально можливий середній виграш (або, що те ж саме, мінімально можливий середній програш).

Нехай є два гравці, перший з яких може вибрати і-у стратегію з m можливих стратегій (),  а другий, не знаючи вибору першого, вибирає  j-у стратегію із n своїх можливих стратегій (). У результаті перший гравець виграє величину , а другий програє цю величину. З чисел  складаємо матрицю:

Рядки матриці А відповідають стратегіям першого гравця, а стовпчики – стратегіям другого. Ці стратегії називаються чистими.

Матриця А називається платіжною (або матрицею гри). Гру, яка визначається матрицею А, що має n рядків і m стовпчиків, називають скінченою грою розмірності m ( n. Головною проблемою є складання матриці А, а отже, методи теорії ігор застосовуються власне до матриці А, яка через це називається просто грою. Тому в більшості випадків до реального змісту ігор не вдаються, а досліджують лише матриці, якими їх подано.

Як складання матриці гри А розглянемо такий приклад.

Приклад. Два гравці одночасно називають або записують один із таких трьох предметів: камінь, папір, ножиці. Коли вони називають один і той самий предмет, то гра закінчується внічию. В іншому випадку виграш очка визначається з умов, що ножиці ріжуть папір, камінь розбиває ножиці, папір накриває камінь. Треба записати матрицю гри, що має назву “камінь – папір – ножиці”.

Розв’язання. Маємо таблицю:

| 2-й гравець |
| --- |
| камінь | папір | ножиці |
| 1-й гра-вець | камінь | 0 | –1 | 1 |
|  | папір | 1 | 0 | –1 |
|  | ножиці | –1 | 1 | 0 |

У першій клітинці першого рядка стоїть 0, бо вона відповідає тому випадку, коли обидва гравці назвуть “камінь”. Коли перший гравець –“камінь”, а другий – “папір”, то другий гравець виграє очко, а перший програє очко. Якщо перший гравець вибере стратегію “камінь”, а другий – “ножиці”, то очко виграє перший гравець, а другий його програє і т.д. Отже, матриця гри

.

Число  називають нижньою ціною гри, або максиміном, а відповідна йому стратегія гравця максимінною. Число  називається верхньою ціною гри, або мінімаксом.

Теорема. Нижня ціна гри завжди не перевищує верхньої ціни гри.

Приклад. Нехай матриця гри

Тоді = 6, = 6.

Гра, в якій  називається грою із сідловою точкою, а  саме число  — називають ціною гри. В нашому прикладі v = 6 є ціною гри. Якщо гра, яка задана матрицею, не має сідлової точки, то для знаходження її розв’язків використовуються змішані стратегії.

Вектор, кожна з компонент якого показує відносну частоту використання гравцем відповідної чистої стратегії, називається змішаною стратегією даного гравця.

З даного означення безпосередньо випливає, що сума компонент вказаного вектора дорівнює одиниці, а самі компоненти – невід’ємні. Як правило, змішану стратегію першого гравця позначають як вектор U(u1; u2;…; um), а змішану  стратегію другого гравця — як вектор Z(z1; z2;…; zn). Тут ; ; , .

Якщо U* — це оптимальна стратегія першого гравця, а Z* — оптимальна стратегія другого гравця, то

буде ціною гри.

Теорема 1. Всяка матрична гра з нульовою сумою має розв’язок у змішаних стратегіях.

Теорема 2. Для того, щоб число v було ціною гри, а U* та Z* — оптимальними стратегіями, необхідно і достатньо, щоб виконувались нерівності:

і   , .

Теорема 3. Якщо один із гравців застосовує оптимальну змішану стратегію, то його виграш дорівнює ціні гри v і незалежно від того, з якими частотами буде застосовувати другий гравець стратегії, які ввійшли в оптимальну (в тому числі також чисті стратегії).

П.3.1.  Розв’язання матричних ігор та їх геометрична інтерпретація

Приклад 1. Знайти розв’язок гри, заданої матрицею:

та дати геометричну інтерпретацію одержаного розв’язку.

Розв’язання. Перевіримо, чи є в даній матриці ідло ва точка: max(2; 4), min(6; 5), отже, , а значить, розв’язком гри є змішані оптимальні стратегії, а ціна гри 4  v 5.

Нехай для  гравця А стратегія задається вектором U. Тоді на основі теореми 3 при застосуванні гравцем В чистої стратегії В1 або В2 гравець А одержить середній виграш, який дорівнює ціні гри, тобто

а також u1* +  u2* = 1.

Розв’язком цієї системи будуть u1* = ,  u2* = ,  v = .

Знайдемо оптимальну стратегію для гравця В. Нехай для даного гравця вона задається вектором  Z(z1, z2). Тоді

(  z1* = , z2* = .

Таким чином, U* та Z* – розв’язок гри, а v =  – ціна гри.

Рис. 4.3

Геометрична інтерпретація розв’язку даної гри є такою. Задамо систему координат UОZ, на осі ОU  відкладемо відрізок одиничної довжини А1А2 (рис. 4.3). Кожній точці цього відрізка поставимо у відповідність деяку змішану стратегію U(u1; u2)(u1; 1– u1). Наприклад, точці A1(0; 1) відповідає стратегія A1B, A2(1, 0) – стратегія A2 і т.д. У точках A1 і A2 проводимо перпендикуляри і на одержаних прямих відкладаємо виграші гравців. Якщо гравець А застосовує стратегію А1, то його виграш при стратегії В1 гравця В дорівнює 2, а при стратегії В2 він дорівнює 5. Цим числам на осі ОZ відповідають точки В1 і В2.

Якщо ж гравець А застосовує стратегію А2, то його виграш при стратегії  гравця В дорівнює 6, а при стратегії В2 — 4. Цим числам відповідають точки  і . З’єднуючи між собою точки В1 і , В2 і , одержимо дві прямі, відстань до яких від осі ОU визначає середній виграш при будь-якому співвідношенні відповідних стратегій. Ординати точок, які належать ламаній В1М, визначають мінімальний виграш гравця А при застосуванні ним будь-яких змішаних стратегій. Ця мінімальна величина буде максимальною в точці М, а, отже, цій точці відповідає оптимальна стратегія U*(u1*, u2*), а її ордината рівна ціні гри v. Координатами точки М будуть координати точок перетину прямих В1  та  В2. Відповідні три рівняння мають вигляд:

(    u1* = , u2* = , v = .

Аналогічно отримана стратегія для гравця В зводиться до системи рівнянь:

(  z1* = , z2* = .

Тоді розв’язком гри є змішані стратегії U* та Z*, а ціна гри   v = .

Виходячи з розв’язаної задачі, основними етапами знаходження розв’язку гри 2(n або n(2 будуть такі:

- Будуються прямі, які відповідають стратегіям другого (першого) гравця.

- Визначають нижню (верхню) границю виграшу.

- Знаходять дві стратегії другого (першого) гравця, яким відповідають дві прямі, які перетинаються в точці з максимальною (мінімальною) ординатою.

Приклад 2. Знайти розв’язок гри, заданої матрицею

.

Розв’язання. Будуємо пряму В1, яка проходить через точки В1(0; 7) та (1; 10), пряму В2 — через точки В2(0; 9) та (1; 6), пряму В3 — через точки В3(0; 8) та (1; 9). Відповідний рисунок 4.4 такий:

Рис. 4.4

Ламана B1K відповідає нижній границі виграшу гравця В.

(   u1* = , u2* = , v =8.

Для визначення оптимальної стратегії гравця В маємо систему

(   z1* = , z2* = , z3* =0.

Отже, гра має розв’язок U*, Z*; v = .

Приклад. Швейне підприємство планує до масового випуску нову модель одягу. Попит на цю модель не може бути точно визначений. Але можна припустити, що його величина характеризується трьома станами (І, ІІ, ІІІ). З урахуванням цих станів аналізуються три можливих варіанти випуску даної моделі (А, Б, В). Кожний із цих варіантів вимагає своїх затрат і забезпечує різний ефект. Прибуток (в тис. грош. одиниць), який одержить підприємство при даному об’ємі випуску моделі і відповідному стані попиту, визначається матрицею

Потрібно знайти об’єм випуску моделі одягу, яка забезпечує середню величину прибутку для будь-якого стану попиту.

Розв’язання. Перевіримо, чи має матриця сідлову точку. З одного боку                   max(22; 21; 20)22, з іншого –min(22; 23; 24)22. Отже,  є ціною гри. Гра має сідлову точку, яка відповідає першому варіанту випуску моделі одягу. Об’єм випуску моделі, яка відповідає даному варіанту, забезпечує прибуток в 22 тис. грошових одиниць при будь-якому стані попиту.

п. 3.2.  Зведення задач теорії ігор до задач лінійного програмування

Розглянемо гру m(n, яка задається матрицею

.

Згідно з теоремою 2, для оптимальної стратегії першого гравця U*(u1*; u2*;…; un*) і ціни гри v виконується нерівність:

().			(1)

Нехай для визначеності v > 0. Це завжди можна зробити, оскільки додавання до всіх елементів матриці А одної і тої ж константи С не приводить до зміни оптимальних стратегій, а тільки збільшує ціну гри на С. Розділивши обидві частини нерівності (1) на v, одержимо:

.

Якщо позначити  , тоді   ,  0 .

З умови   (   .

Оскільки перший гравець прагне одержати максимальний виграш, то він повинен забезпечити мінімум величині . З урахуванням цього, означення оптимальної стратегії першого гравця зводиться до знаходження

за умов

,

 0 .

Аналогічні міркування показують, що знаходження оптимальної стратегії другого гравця зводиться до задачі: знайти

за умов

,

,   .

Отже, щоб знайти розв’язок даної гри, яка визначається матрицею A, треба скласти таку пару двоїстих задач та знайти їх розв’язок.

Пряма задача: знайти

за умов

, ,

.

Двоїста задача: знайти

за умов

,

 0	 .

Використовуючи розв’язок пари двоїстих задач, одержуємо формули для визначення стратегій та ціни гри:

;	;	;  , .

Отже, процес знаходження розв’язку гри з використанням методів лінійного програмування включає такі етапи:

- Складають пару задач лінійного програмування, які еквівалентні даній матричній грі.

- Визначають оптимальні плани пари двоїстих задач.

- Використовуючи співвідношення між планами двоїстих задач і оптимальними стратегіями та ціною гри, знаходять розв’язок гри.

Приклад. Знайти розв’язок гри, яка визначається матрицею

А = .

Розв’язання. Пряма задача буде такою: знайти

f  = x1 + x2 + x3 ( max

за умов

 0,  j =1, 2, 3.

Двоїста задача: знайти

f * = y1 + y2 + y3 ( min

за умов

 0,  i =1, 2, 3.

У прямій задачі обмеження-нерівності замінюємо на обмеження рівності:

Базисними векторами будуть Р4, Р5, Р6. Остання симплекс-таблиця має вигляд (табл. 4.12):

Таблиця 4.12

| І | Базис | С( | Р0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 |
| 1 | Р2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 2 | Р3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Р6 | 0 | 1/2 | 3/2 | 0 | 0 | – 1/2 | 0 | 1 |
| 4 |  |  | 3/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 |

Бачимо, що пряма задача має оптимальний план , а двоїста задача — оптимальний план . Тоді ціна гри , а оптимальні стратегії гравців , .

Отже, для всякої матричної гри можна записати симетричну пару двоїстих задач. Має місце і обернене твердження: для всякої симетричної пари двоїстих задач можна записати матричну гру.

Нехай задана симетрична пара двоїстих задач — пряма задача:  f = C(X,   AX X  0; та двоїста задача:  f * = BY,   YA  CY  0. Тоді цій парі задач ставлять у відповідність гру, яка визначається матрицею

.

Приклад 2. Побудувати гру, яка відповідає такій парі двоїстих задач:

Пряма задача:

f  = 2x1 + 3x2 ( max

x1  0,  x2  0.

Двоїста задача:

f* = 10у1 + 12у2 ( min

.

Розв’язання. У даному випадку  A=;  AT=;  B=;      BT =;  C=;  CT =. Отже, матриця  D  матиме такий вигляд:

.

Відзначимо, що якщо кожна матрична гра має оптимальні стратегії, то не кожна задача лінійного програмування має розв’язки.