# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УЖгородський національний університет

Кафедра геодезії, землеустрою та геоінформатики

ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

для

студентів спеціальності

193.Геодезія та землеустрій

УЖГОРОД - 2022

Вища геодезія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 193.Геодезія та землеустрій. /Укл.: Калинич І.В., Каблак Н.І. Ужгород Видавництво ДВНЗ «УжНУ «Говерла», 2022, 61 с

Рецензент: - к.т.н., доцент, зав.кафедри геодезії НТУ «Дніпровська політехніка»

Рекомендовано до друку Вченою радою Географічного факультету ( Протокол №  2 від  17 листопада 2022р.)

Відповідальний за випуск : завідувач кафедри геодезії, землеуцстрою та геоінформатики  доцент Пересоляк В.Ю.

Зміст

| Сфероїдальна геодезія. | 4 |
| --- | --- |
| 1.Основні параметри земного еліпсоїда. | 4 |
| 2.Системи координат у вищій геодезії. | 7 |
| 3.Зв'язок між деякими системами координат. | 10 |
| 4.Головні нормальні перетини еліпсоїда | 13 |
| 5.Довжина дуги меридіана | 14 |
| 6.Довжина дуги паралелі | 16 |
| 7.Площа сфероїдальних трапеції | 16 |
| 8.Обчислення розмірів знімальної трапеції. | 18 |
| 9.Обчислення довжин дуг меридіанів і паралелей. | 21 |
| 10.Обчислення площі знімальної трапеції. | 24 |
| 11.Розв’язування малих сферичних і сфероїдальних трикутників | 26 |
| 12 Розв ‘язування геодезичних задач на поверхні еліпсоїда | 36 |
| 13 Плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера | 45 |
| 14.Перетворення плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера з однієї координатної зони в іншу | 51 |
| 15.Приклад обчислення плоских прямокутних координат Гаусса-Kрюгера за геодезичними координатами точок | 54 |
| 16. Приклад обчислення геодезичних координат точок за плоскими прямокутними координатами Гаусса-Крюгера | 56 |
| 17. Приклад перетворення плоских прямокутних координат Гаусса-Kрюгера із західної координатної зони в східну | 59 |
| 18 Обчислення геодезичних координат точки по плоских прямокутних координатах Гаусса-Крюгера 60 Список використаної літератури |  |

СФЕРОЇДАЛЬНА ГЕОДЕЗІЯ.

1.Основні параметри земного еліпсоїда.

Еліпсоїдом обертання називається геометричне тіло, утворене обертанням еліпса навколо його малої осі.

Позначення: O – центр еліпсоїда;  P – північний полюс; P’ – південний полюс; PP’ – вісь обертання еліпсоїда; F1 і F2 – точки фокуса еліпсоїда; a – велика піввісь ; b – мала піввісь;  ECE'’ - екватор; E1C1E’1C’1 - паралель; PE1EP'E'’1  і  PC’1C’P’CC1 – меридіани.

Меридіаном називається перетин поверхні еліпсоїда площиною, що проходить через малу піввісь еліпсоїда. Меридіани являють собою еліпс. Наприклад, PE1EP'E'’1  і  PC’1C’P’CC1 – меридіани.

Паралеллю називається перетин поверхні еліпсоїда площиною, перпендикулярної до осі обертання еліпсоїда. Паралель являє собою окружність. Наприклад, ECE'’  і  E1C1E’1C’1 – паралелі.

Найбільша паралель (ECE'’), площина якої проходить через центр еліпсоїда ПРО, називається екватором. Екватор є окружністю радіуса а, де а – велика  піввісь еліпсоїда.

Лінійним ексцентриситетом називається відстань від центра еліпсоїда О  до кожного з його фокусів F1  або  F2. Лінійний ексцентриситет обчислюється за формулою:

де а – велика піввісь;   b – мала піввісь.

Відношення лінійного ексцентриситету до великої півосі називається першим ексцентриситетом меридіанного еліпса:

де е – перший ексцентриситет.

Відношення лінійного ексцентриситету до малої півосі називається другим ексцентриситетом меридіанного еліпса:

де е1 – другий ексцентриситет.

Полярне стиснення еліпсоїда обчислюється за  формулою:

де a  і  b  -  велика і  мала півосі еліпсоїда.

Лінійні величини a  і  b  (велика й мала півосі) визначають розміри еліпсоїда.

Відносні величини  α, е  и  е1  (полярне стиснення, перший і другий ексцентриситети) визначають форму еліпсоїда.

Земний еліпсоїд – еліпсоїд, що характеризує фігуру й розміри Землі.

Референц-еліпсоїд  - земний еліпсоїд, прийнятий у конкретній країні для обробки геодезичних вимірів і встановлення системи геодезичних координат.

В Україні в цей час застосовуються референц-еліпсоїд Красовского (а = 6378245 м, α = 1:298,3) і загальземний еліпсоїд (а = 6378137 м, α = 1:298,2572221).

Обчислення параметрів земного еліпсоїда

Завдання 1. По основних параметрах референц-еліпсоїда Красовского (а = 6378245 м, α = 1:298,3) обчислити b, е2, е′ 2.

=0,00663421623

=0,006738525415

2.Системи координат у вищій геодезії.

2.1. Система прямокутних просторових координат  X, Y, Z.

Початок координат - центр еліпсоїда О.

Вісь ОZ розташовується по полярній осі еліпсоїда ОР;

Вісь ОХ – у площині екватора в меридіані РЕР, що приймають за початковий;

Вісь ОY – у площині екватора, але  в меридіані РКР, площина якого становить із  площиною початкового меридіана кут в 90о. Положення точки М поверхні еліпсоїда визначається координатами :

X = МІМІІ,    Y = ОМІІ,      Z = ММІ

2.2. Система прямокутних прямолінійних координат х, у, віднесених до площини меридіана даної точки.  У цій системі спочатку визначається меридіан, на якому перебуває крапка. PRІPІ – меридіанний еліпс, що проходить через крапку М.  Початок координат – центр еліпса О. Вісь Ох напрямку по великій півосі, вісь Оу – по малій півосі. Положення точки М визначається координатами: x = ОМІ,    y = ММІ .

2.3. Система геодезичних координат В, L.

Геодезична широта (В) визначається гострим кутом між нормаллю (Mn) до поверхні еліпсоїда й площиною екватора. Широта змінюється від 00 до 900 (00  У  900). Розрізняють північну широту й південну широту.

Геодезична довгота (L) дорівнює двогранному куту між площинами початкового меридіана (PЕPІ) і меридіана даної точки (PRPІ). Довгота змінюється від 00 до 1800 (00  L  1800). Розрізняють східну довготу й західну довготу.

2.4. Система геоцентричних координат Ф, L.

Однієї з координат у цій системі є геодезична довгота L.

Геоцентрична широта Ф  визначається кутом між радіусом-вектором ρ точки М і площиною екватора.

2.5. Система координат  з наведеною широтою й геодезичною довготою u, L. Однієї з координат у цій системі є геодезична довгота L.

PЕІPІЕ – меридіанний еліпс, що проходить через точку М;

– окружність радіус якої дорівнює більшої півосі меридіанного еліпса; х,в – прямокутні прямолінійні координати віднесені до площини меридіанного еліпса, що проходить через точку М;

кут mОЕІ – приведена широта u точки М

2.6. Система прямокутних сфероїдних координат  p і q.

Осі стероїдної  системи координат розташовуються на поверхні еліпсоїда. Початок  координат – точка А координати якої відомі. Меридіан  точки А приймають за вісь абсцис із позитивним напрямком на північ. Через крапку М проводять нормальний перетин перпендикулярно меридіану точки А. Положення точки М визначається координатами : АМІ = p  і  МІМ = q.

2.7. Плоскі прямокутні координати.

У цей час у нашій країні прийнята проекція Гауса - Крюгера або система прямокутних плоских координат у конформній проекції Гаусса, у якій роблять обчислення всіх пунктів опорної геодезичної мережі.

3.Зв'язок між деякими системами координат.

3.1.  Зв'язок між геодезичною широтою В и координатами х и в,  віднесеними до площини меридіана обумовленої точки.

r - радіус паралелі, що проходить через точку із широтою В.

3.2.   Зв'язок між геодезичною широтою

В и геоцентричною широтою Ф.

3.3.   Зв'язок між геоцентричною широтою Ф и координатами х и в,  віднесеними до центра й осей еліпсоїда.

3.4.Зв'язок між наведеною широтою u  і геодезичною широтою В.

де:

3.5.Зв'язок між системою прямокутних просторових координат X, Y, Z  і іншими системами координат.

4.Головні нормальні перетини еліпсоїда

Перетин еліпсоїда площиною, що проходить через нормаль до його поверхні, називається нормальним перетином.

Головними нормальними перетинами є меридіан і перетин першого вертикала. Площина першого вертикала перпендикулярна до площини меридіана. У кожній крапці поверхні еліпсоїда головні нормальні перетини мають найбільшу й найменшу кривизну. Радіус кривизни меридіана позначається через М. Радіус кривизни першого вертикала позначається N.

Радіус кривини меридіана (М) обчислюється по формулах:

де а – більша піввісь еліпсоїда; е – перший ексцентриситет;

е' – другий ексцентриситет; В – геодезична широта даної точки;

- головний радіус кривини еліпсоїда в полюсів (полярний радіус кривизни).

Радіус кривини першого вертикала (N) обчислюється по формулах:

Середній радіус кривини (R) визначається по формулі:

де М и N  - радіуси кривини меридіана й першого вертикала в даній точці.

5.Довжина дуги меридіана

Довжина дуги (Х) меридіана від екватора (В=00) до точки (або до паралелі) із широтою (В) обчислюється по формулі:

де

Для контролю довжину дуги (Х) меридіана від екватора  до крапки із широтою (В) можна також обчислити по формулі:

де:

Довжина дуги (ΔX) меридіана між паралелями із широтами В1  і  В2  обчислюється по формулі:

де   ΔB=В 2-В1 – збільшення широти (у кутових секундах);

- середня широта;  ρ” = 206264,8” – кількість секунд у радіані;  М1, М2 і Мm – радіуси кривизни меридіана в точках із широтами В1, В2 і Вm.

Для контролю довжину дуги (ΔX) меридіана між паралелями із широтами В1  і  В2  можна обчислити по формулі:

де   Х0У1 і  Х0У2 - довжини дуги меридіана від екватора до  паралелей із широтами  В1  і  В2

6.Довжина дуги паралелі

Довжина дуги паралелі  обчислюється по формулі:

де N – радіус кривизни першого вертикала в точці із широтою В;

ΔL=L2 - L1 – різниця довгот двох меридіанів (у кутових секундах);    ρ” = 206264,8” – кількість секунд у радіані

7.Площа сфероїдальної  трапеції

Частина поверхні еліпсоїда, обмежена дугами меридіанів і паралелей, є сфероїдальною трапецією .

Площа сфероїдальної трапеції на поверхні еліпсоїда обчислюється по формулі:

де L1 і  L2  - довготи західного й східного меридіанів трапеції;

В1 і  В2  - довготи західного й східного меридіанів трапеції;

b - мала піввісь еліпсоїда; ρ” = 206264,8” – кількість секунд у радіані; е - перший ексцентриситет.

8.Обчислення розмірів знімальної трапеції.

Обчислити розміри рамки й площа знімальної трапеції:

H - 42 -25

Розрахунки виконати для референт - еліпсоїда Красовского:

a = 6 378 245, 000 00 м;

b = 6 356 863, 018 77 м;

= 1:298,3 = 0,003 352 329 869;

e2 = 0,006 693 421 623;

e′ 2 = 0,006 738 525 415.

8.1.Обчислення широт і довгот рамки знімальної трапеції

По номенклатурі за допомогою таблиці 1 визначити масштаб карти (плану) і розмір знімальної трапеції:

Таблиця 1

| Номенклатура | Масштаб | Розмір трапеції по: |
| --- | --- | --- |
|  |  | широті | довготі |
| H – 42 | 1:1000 000 | 4º | 6º |
| H – 42 – 25 | 1:100 000 | 20′ | 30′ |
| H – 42 – 25 – В | 1:50 000 | 10′ | 15′ |
| H – 42 – 25 – В – г | 1:25 000 | 5′ | 7′30″ |
| H – 42 – 25 – В – г – 2 | 1:10 000 | 2′ 30″ | 3′45″ |
| H – 42 – 25 – (215) | 1:5 000 | 1′ 15″ | 1′ 52,5″ |
| H – 42 – 25 – (215 – і) | 1:2 000 | 25″ | 37,5″ |

У нашому прикладі:

Номенклатура ______________________ H - 42 - 1

масштаб карти (плану) _______________1:100 000

Розмір трапеції по широті ___________ 20’

Розмір трапеції по довготі ___________ 30’

По першій букві номенклатури, що позначає пояс аркушів карт за допомогою таблиці 2  визначити широту верхньої й нижньої рамки карти масштабу 1:1000 000 :

Таблиця 2

| пояс | Широта рамки трапеції масштабу 1:1000 000 | пояс | Широта рамки трапеції масштабу 1:1000 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| № | буква | нижньої | верхньої | № | буква | нижньої | верхньої |
| 1 | A | 0º | 4 º | 13 | M | 48 º | 52 º |
| 2 | B | 4 º | 8 º | 14 | N | 52 º | 56 º |
| 3 | C | 8 º | 12 º | 15 | O | 56 º | 60 º |
| 4 | D | 12 º | 16 º | 16 | P | 60 º | 64 º |
| 5 | E | 16 º | 20 º | 17 | Q | 64 º | 68 º |
| 6 | F | 20 º | 24 º | 18 | R | 68 º | 72 º |
| 7 | G | 24 º | 28 º | 19 | S | 72 º | 76 º |
| 8 | H | 28 º | 32 º | 20 | T | 76 º | 80 º |
| 9 | I | 32 º | 36 º | 21 | U | 80 º | 84 º |
| 10 | J | 36 º | 40 º | 22 | V | 84 º | 88 º |
| 11 | K | 40 º | 44 º | 23 | W | 88 º | 90 º |
| 12 | L | 44 º | 48 º |  |  |  |  |

У нашому прикладі:

- широта верхньої рамки  - 32 º , нижньої - 28 º.

По групі цифр, що випливає за буквою , що позначає номер колонки карт визначити довготу лівої й правої рамки карти масштабу 1:1000 000:

Lп. = (№колонки – 30) × 6 º

Lл. = Lп. - 6 º

У нашому  прикладі:

Lп. = (№колонки – 30) × 6 º = (42 - 30) º 6 º = 72 º

Lл. = Lп. - 6 º = 72 º - 6 º = 66 º

По другій групі цифр, що позначає положення аркуша карти масштабу 1:100 000 в аркуші карти масштабу 1:1000 000 за допомогою таблиці 3 визначити широту верхньої й нижньої рамки карти масштабу 1:100 000, для чого:

- Знайти в таблиці 3 ячейку  з відповідною цифрою;

- У лівому стовпці таблиці прочитати значення широти, яке треба додати до широти нижньої рамки карти масштабу 1:1000 000;

- визначити широту верхньої й нижньої рамки карти масштабу 1:100000.

У нашому  прикладі:

- Для карти H – 42 –25 у таблиці 3 ячейки 25 відповідають значення широти верхньої – 3°20', нижньої –3°00'

- широта нижньої рамки  карти масштабу 1:1000 000 - 28 ?

- широта нижньої рамки  карти Lл.. =  28 º+ 3°00' = 31°00'

- широта нижньої рамки  карти Lп.. =  28 º+ 3°20' = 31°20'

Аналогічно визначають довготу лівої й правої рамки:

- У нижньому рядку таблиці прочитати значення довготи, яке треба додати до довготи лівої рамки карти масштабу 1:1000 000;

- визначити довготу лівої й правої рамки карти масштабу 1:100000.

У нашому  прикладі:

- Для карти H – 42 –25 у таблиці 3 ячейки 25 відповідають значення довготи лівої – 0°00', правої – 0°30'

- довгота лівої рамки  карти масштабу 1:1000 000 - 66 ?

- широта нижньої рамки  карти Вн. =  66 º+ 0°00' = 66°00'

- широта верхньої рамки  карти Вв. =  66 º+ 0°30' = 66°30'

| 4°00' . |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3°40' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 3°20' | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 3°00' | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |
| 2°40' | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |
| 2°20' | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |
| 2°00' | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |
| 1°40' | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |  |
| 1°20' | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |  |
| 1°00' | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |  |
| 0°40' | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |
| 0°20' | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |  |
| 0°00' | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  |
|  | 0° |  | 1° |  | 2° |  | 3° |  | 4° |  | 5° |  | 5° |
|  | 0° | 30' | 1° | 30' | 2° | 30' | 3° | 30' | 4° | 30' | 5° | 30' |  |

9.Обчислення довжин дуг меридіанів і паралелей

Завдання 4. Обчислення радіусів кривизни меридіана (M), радіуса кривизни першого вертикала (N) і середній радіус кривизни (R) для точок з геодезичними широтами B1, B2  і Bm,= (B1 + B2)/2 по формулах:

Для розглянутого прикладу маємо:

| В1 = | 31° 00' | M1 = | 6352463,644 | N1 = | 6383914,9 | R1 = | 6368169,865 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В2 = | 31° 20' | M2 = | 6352792,871 | N2 = | 6384025,2 | R2 = | 6368389,890 |
| Вm = | 31° 10' | Mm = | 6352628,003 | Nm = | 6383970,0 | Rm = | 6368279,708 |

Завдання 5. Обчислення довжини дуги меридіана від екватора до точок з геодезичними широтами B1, і B2  по формулі:

де

Для розглянутого прикладу маємо:

Хo1 = 3431035,2629

Хo2 = 3467993,3550

Для контролю довжини дуг меридіана від екватора  до точок із

широтами B1, і B2  можна також обчислити по формулі:

де:

Для розглянутого прикладу маємо:

Хo1 = 3431035,2689

Хo2 = 3467993,3605

Завдання 6. Обчислення довжини дуги меридіана між точками з геодезичними широтами B1, і B2  по формулі:

У нашому  прикладі:

Х = 36958,09210м. на місцевості , що на карті масштабу 1:100 000 складе: Х = 36958,09210м. : 100 000 = 0,3695809210м.  369,58мм.

Для контролю довжину дуги меридіана між крапками з ΔХ = геодезичними широтами B1, і B2  по формулі:

ΔХ = Хo1 -хo2 =  3467993,3605– 3431035,2689 = 36957,6715 м.

або

ΔХ = Хo1 -хo2 =  3467993,3550 –  3431035,2629 = 36958,0921м., що на карті масштабу 1:100000 складе:

ΔХ = = 36957,6715 м.м. : 100 000 = 0,369575715м. 369,58мм.

Х = 36958,0921м. : 100 000 = 0,3695809210м. 369,58мм.

Завдання 7. Обчислення довжини дуги паралелі на геодезичних широтах B1 і B2  між меридіанами з довготами L1 і L2 по формулі:

У нашому  прикладі маємо:

ΔУН = 47 752,934 м.,   ΔУВ = 47 586,020  м.  на місцевості , що на карті масштабу 1:100000 складе:

ΔУН = 47 752,934м. : 100000 = 0, 47752934 м. ≈ 477,53мм.

ΔУВ = 47 586,020м. : 100000 = 0, 47586020м м. ≈ 475,86мм.

10.Обчислення площі знімальної трапеції.

Завдання 8. Обчислення площі знімальної трапеції по формулі:

У нашому  прикладі маємо:

Р = 1761777864,9 м2. = 176177,7865 га. = 1761,778 км2.

Для грубого контролю площу знімальної трапеції можна обчислити по наближеній формулі:

10.1.Обчислення діагоналі знімальної трапеції.

Діагональ знімальної трапеції обчислюють за формулою:

де:

d – довжина діагоналі трапеції, ΔYН – довжина дуги паралелі нижньої рамки, ΔYВ– довжина дуги паралелі верхньої рамки трапеції, ΔХ - довжина дуги меридіана лівої (правої) рамки.

У нашому  прикладі маємо:

11.Розв’язування  малих сферичних і сфероїдальних  трикутників

Трикутники тріангуляції є сфероїдальними  або еліпсоїдальними трикутниками, оскільки вони утворені на поверхні еліпсоїда. Тому що на практиці доводиться мати справу із трикутниками, сторони яких не перевищують 40  50 км і в рідких випадках досягають 70 80 км, внаслідок близькості земного еліпсоїда до сфери розходженнями в елементах сферичних і сфероїдальних трикутників тріангуляції зневажають. Такі трикутники розв’язують , користуючись теоремою Лежандра або способом аддидаментів.

11.1. Розв’язування  сферичних трикутників за теоремою Лежандра.

Якщо сторони плоского й сферичного трикутників відповідно рівні, то кути плоского трикутника дорівнюють кутам сферичного трикутника, зменшеним на одну третину сферичного надлишку.

Сума кутів сферичного трикутника  дорівнює:

(А+В+С) = 180º + ε

де ε - сферичний надлишок трикутника

R - середній радіус кривизни сферичного трикутника

Кути плоского трикутника визначаються за формулами:

Кути А1, В1, З1 називають приведеними сферичними кутами. Якщо сторони сферичного трикутника менше 90км., то при обчисленні сферичного надлишку розходженням між сферичними кутами і їхніми приведеними значеннями можна знехтувати.

Завдання 9. У сферичного трикутника АВС: А = 61° 42' 07,59",

В = 59° 52' 27,47", З = 58° 25' 28,88", ДА-В = 37629,31м., середня широта Вm = 31° 10' 00". Визначити ДВ-С і ДС-А.

Розв’язання.

- Обчислити сферичний надлишок за формулою:

У нашому  прикладі:

R = 6368279,708 м.; РΔАВС = 632867780,3 м2; ε" = 3,219".

- Обчислити нев'язку  сферичного трикутника за формулою:

У нашому  прикладі:

- Обчислити виправлені кути сферичного трикутника за формулами :

У нашіму  прикладі:

- Для контролю обчислень знайти суму виправлених кутів:

У нашому  прикладі:

- Обчислити приведені сферичні кути за формулами :

У нашому  прикладі:

- Для контролю обчислень знайти суму приведених кутів:

- Обчислити  довжини сторін Д В-С  і Д С-А  за формулами :

У нашім прикладі:

11.2.Розв’язування  сферичних трикутників по трьох сторонах.

При розв’язанні  сферичних трикутників по трьох сторонах із застосуванням теореми Лежандра,  трикутники спочатку врозвязують  як плоскі, приймаючи сторони трикутників прямолінійними, а до обчислених у такий спосіб кутам трикутників додають  поправки рівні

Формули для обчислень мають вигляд:

- напівпериметр трикутника АВС

- площа трикутника АВС

Кути сферичного трикутника визначаються за формулами :

формула для обчислення сферичного надлишку:

де:   R - середній радіус кривизни в області розташування трикутника, прийнятого за сферичний.

Завдання 10. У сферичного трикутника АВС: Д АВ = 37629,31м.

Д ВС = 38889,988 м., Д СА =38202,345 м. , середня широта Вm = 31° 10' 00". Визначити А ,  В , С.

Розв’язання .

- Обчислити напівпериметр сферичного трикутника:

У нашому  прикладі:

р =57360,8215

- Обчислити площу сферичного трикутника:

У нашому  прикладі:       Р = 632865749,145м2.

- Обчислити кути плоского трикутника:

У нашім прикладі:

А1 = 61° 42' 06,28"

В1 = 59° 52' 26,16"

З1 = 58° 25' 27,57"

- Обчислити сферичний надлишок:

У нашому прикладі:

Rm =   6368279,708;  ε" = 3,218799007" ? 3,219"

- Обчислити кути сферичного трикутника:

У нашому  прикладі:

А = 61° 42' 06,28"+ 3,219" : 3 = 61° 42' 07,35"

В = 59° 52' 26,16"+ 3,219" : 3 = 59° 52' 27,23"

З = 58° 25' 27,57"+ 3,219" : 3 = 58° 25' 28,64"

11.3. Розв’язування   сферичних трикутників за хордами .

Для  рішення трикутників, утворених хордами між пунктами, розташованими на поверхні еліпсоїда:

- Обчислюють кути утворені хордами сферичного трикутника:

- Переходять від довжини вихідної сторони до відповідній їй хорді за формулою:

- Обчислюють вихідні довжини хорд трикутника за формулами :

- Переходять від хорд трикутника до довжин  їхніх сторін:

Завдання 11. У сферичного трикутника АВС: А = 61° 42' 07, 35",

В = 59° 52' 27, 23", З = 58° 25' 28, 64", ДА-В = 37629,31м., середня широта Вm = 31° 10' 00". Визначити хорди сторін Д ВС і Д СА.

Розв’язок .

- Сферичний надлишок дорівнює:

У нашому  прикладі:

R = 6368279,708 м.; РΔАВС = 632867780,3 м2; ε" = 3,219".

- Кути, утворені хордами сферичного трикутника рівні:

У нашому  прикладі:

А* = 61° 42' 06,545"; В* = 59° 52' 26,425" ; З* = 58° 25' 27,835"

- Довжина хорди сторони АВ дорівнює:

- Довжини хорд сторін ВР і АС рівні:

- Сторони сферичного трикутника ВР і АС рівні:

11.4.Розв’язування сферичних трикутників за способом  аддидаментів

При розв’язуванні  трикутників за способом аддидаментів виправлення за сферичність для застосування формул плоскої

тригонометрії вводяться в сторони.

Прядок обчислень при застосуванні способу аддидаментів:

- З вихідної сторони а обчислюється її аддидамент Ас і її наведене значення а′ по формулах:

- З одержанням наведеного значення вихідної сторони трикутник розв’язується  як плоский з використанням сферичних кутів (А,В,С), і визначаються  наведені значення інших сторін (а′, b’) за  формула

- За отриманими  приведеними  значеннями  сторін (b′, с’) визначають їх аддидаменти:

- Визначають шукані значення сторін:

Завдання 12. У сферичного трикутника АВС: А = 61° 42' 07, 35",

В = 59° 52' 27, 23", З = 58° 25' 28, 64", Д АВ = 37629,310 м.

середня широта Вm = 31° 10' 00". Визначити довжини сторін Д В-С і Д С-А.

Розв’язок .

- Радіус кривизни  дорівнює:

У нашому  прикладі:  R = 6368279,708 м.

- Аддидамент вихідної сторони АВ дорівнює:

- Приведене значення  вихідної сторони дорівнює:

- Приведені значення шуканих сторін рівні:

- Аддидаменти шуканих сторін рівні:

- Довжини шуканих сторін рівні:

| АД А-В | ДА-В′ | Д В-С′ | Д А_С-′ | АД в-С | АД А_С- | Д В_С | Д С_А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,219 | 37629,091 | 38889,746 | 38202,116 | 0,242 | 0,229 | 38889,988 | 38202,345 |

12 Розв’язування   геодезичних задач  на поверхні еліпсоїда

12.1 Загальні відомості

Головною геодезичною  задачею є  обчислення геодезичних координат пунктів, відстаней і азимутів напрямків між пунктами на поверхні референц - еліпсоїда (мал. 7).

Рис. 7 - Головна геодезична задача

Розрізняють пряме і обернену  геодезичну задачу  залежно від того, які величини є відомими і якими величинами визначаються.

При розв’язанні  оберненої геодезичного задачі  відомі геодезичні координати двох точок (B1, L1) і (B2, L2), по яких обчислюються відстань між точками (S), прямий (А 1-2) і зворотний  (А 2-1) азимути.

У прямій  геодезичній  задачі  відомі координати вихідної точки (B1, L1), відстань до обумовленої точки (S) і азимут напрямку на обумовлену точку (А 1-2). Розв’язання  прямої геодезичної задачі  зводиться до обчислення координат другої точки  (B2, L2) і зворотного  азимуту (А 2-1).

12.2 Обернена  геодезична задача

Відомі геодезичні координати двох точок (B1, L1) і (B2, L2), необхідно обчислити відстань між точками (S), прямий (А 1-2) і зворотний  (А 2-1) азимути.

Для розв’язання  оберненої  геодезичної  задачі  при відстані між точками до 40 км застосовуються формули із середніми аргументами Гаусса:

де

Mm – радіус кривини меридіана в точці із широтою Вm;

Nm – радіус кривини першого вертикалу в точці із широтою Вm.

Середній азимут Аm  обчислюється за формулою:

По знаках чисельника (P) і знаменника (Q) визначається чверть, до якої відноситься середній азимут Аm, а потім обчислюється його значення.

Відстань між точками обчислюється за формулою:

Прямий (А 1-2) і зворотний  (А 2-1) азимути обчислюються за формулами :

При відстанях до 40 км наведені формули дозволяють обчислити широту й довготу з точністю до 0,0001"-0,0002" і азимут - до 0,001".

12.3 Пряма геодезична задача

Відомі координати вихідної точки (B1, L1), відстань до  точки (S),яку необхідно визначити  і азимут напрямку на  точку   (А 1-2), необхідно обчислити координати другої точки  (B2, L2) і зворотний азимут (А 2-1).

При відстанях між точками до 60 км застосовується спосіб допоміжної точки (мал. 8).

Спочатку обчислюються допоміжні величини:

де N1 – радіус кривизни першого вертикала у вихідній точці із широтою В1.

Потім обчислюються величини:

де - широта допоміжної точки на сфері радіуса N1.

Рис. 8 - Пряма геодезична задача

Зближення меридіанів (t) і різницю довгот меридіанів (l) обчислюються за формулами:

де

Різницю широт ΔB точки, що визначають і    вихідної точки обчислюються за  формулою:

де  - квадрат другої сфероїдичної  функції геодезичної широти;    - квадрат другого ексцентриситету;

Координати точки, яку визначають  обчислюють за формулами:

Азимут зворотного напрямку обчислюється за формулою:

де

Значення координат шуканої точки (B2, L2) і пов'язані з їхнім визначенням величини   обчислюються до 0,0001".

Значення зворотного азимута (А 2-1) і пов'язані з його визначенням величини  обчислюються до 0,001".

12.4 Приклади розв’язування  геодезичних задач на поверхні еліпсоїда

12.4.1. Вихідні дані

Для розв’язання оберненої геодезичної задачі   необхідно взяти вихідні координати південно-західної (B1, L1) і північно-східної (B2, L2) вершин знімальної трапеції з таблиці 1.

Для розв’язання  прямої геодезичної  задачі  необхідно взяти вихідні координати (B1, L1) південно-західної вершини трапеції з таблиці 1, а відстань (S), і азимут(А 1-2)напрямку     до точки, яку визначають  необхідно обчислити за формулами:

де №гр. – номер групи;   №вар. – номер варіанта.

Наприклад, для групи № 2 і варіанту № 30 маємо:

12.4.2 Приклад розв’язування оберненої  геодезичної задачі

Таблиця 2 - Вихідні дані

| Номер точки | Широта (В) | Довгота (L) |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 |
| 1 | 47 | 50 | 00 | 39 | 00 | 00 |
| 2 | 47 | 52 | 30 | 39 | 03 | 45 |
| Різниця | 0 | 02 | 30 | 0 | 03 | 45 |

У табл. 3 наведений приклад розв’язання оберненої  геодезичної  задачі за формулами  (див. п. 2.2):

Таблиця 3 – Розв’язання  оберненої задачі

| Позначення | Значення | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Bm | 470 | 511 | 1511 | Mm | 6370682,598 |
| sin Bm | 0,741439301 | Nm | 6390012,146 |
| cos Bm | 0,671019942 | l sin Bm | 0,046339956 |
| Q=S cos Am | 4632,890537 | P=S sin Am | 4677,292111 |
| tg Am=P/Q | 1,009583989 | Am=arctg(P/Q) | 45,273249580 |
| Am | 450 | 161 | 23,69811 | t | 00 | 21 | 46,82411 |
| A 1-2 | 450 | 151 | 0,28711 | A 2-1 | 2250 | 171 | 47,11011 |
| S=Q/cos Am | 6583,368 м | S=P/sin Am | 6583,368 м |

12.4.3. Приклад розв’язання  прямої геодезичної задачі

Таблиця 4 - Вихідні дані

| Позначення | Значення |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 11 |
| В1 | 470 | 501 | 0011 |
| L1 | 390 | 001 | 0011 |
| A 1-2 | 450 | 001 | 0011 |
| S 1-2 | 5000,000 м |

У табл. 5 наведений приклад розв’язання  прямої геодезичної задачі за формулами (див. п. 2.3):

Таблиця 5 – Розв’язання  прямої задачі

| Позначення | Значення | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 470 | 501 | 00,000011 | N1 | 6390004,380 |
| 2B1 | 950 | 401 | 00,000011 | A 1-2 | 450 | 001 | 00,00011 |
| sin2B1 | 0,99511318 | sin 1-2 | 0,70710678 |
| cos2B1 | -0,09874083 | cos 1-2 | 0,70710678 |
| u | 0,000553291 | c | 0,000553291 |
| v | 0,000553291 | λ | 0,000824726 |
| b | 0,000553291 | ( | 0,000611589 |
| φ0 | 47,86503459 | t11 | 126,149211 |
| φ0 | 470 | 511 | 54,124511 | l11 | 170,111811 |
| d | 0,00000016919 | ∆φ | 0,000553122 |
| V'2 | 1,0030365789 | e' 2 | 0,0067385254 |
| ∆B" | 114,4358” | ε" | 0,031511 |
| B2 | 470 | 511 | 54,435811 | L1 | 390 | 001 | 00,000011 |
| A 2-1 | 2250 | 021 | 06,11811 | L2 | 390 | 021 | 50,111811 |

13 Плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера

13.1 Сутність системи плоских прямокутних координат

Гаусса-Крюгера

Поверхня земного еліпсоїда не може бути зображена на площині без розривів або без перекручувань. У геодезії найбільш вигідною вважається рівнокутна (конформна) проекція, у якій забезпечується відсутність перекручувань кутів і збереження подоби нескінченно малих фігур. При цьому масштаб зображення по осях Х и В (mx  і my) збільшується при віддаленні точок від осі абсцис, але в кожній точці проекції не залежить від напрямку й становить:

де Y – віддалення точки від осьового меридіана; R – середній радіус кривини еліпсоїда в даній точці (див. п. 1.3).

У системі плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера поверхня еліпсоїда розбита меридіанами на координатні зони шириною по 60 по довготі (мал.9). Кожна із цих зон зображується на площині незалежно від інших, утворюючи  самостійну систему координат (мал. 10). Осями координат служать зображення осьового меридіану зони й екватора.

Крайнім західним меридіаном першої зони є Гринвічський меридіан. Довгота осьового меридіана координатних зон обчислюється за  формулою:

де N – номер координатної зони (рахунок зон ведеться від Гринвічського меридіана на схід).

Рис. 9 - Розподіл земного еліпсоїда на координатні зони

Координатні зони збігаються з колонами аркушів карт масштабу 1:1000000, а номер зони (N) на 30 менше номери відповідної колони аркушів карт.

Рис. 10 - Координатні зони

Для однозначного визначення положення точки й одержання тільки позитивних значень ординат вісь абсцис переносять на 500 км на захід від осьового меридіана й перед ординатою записують № координатної зони.

Отже, ордината визначається за формулою:

де N - номер координатної зони; в 1-1- віддалення точки від осьового меридіана. Наприклад, точка розташована в координатній зоні № 7 на віддаленні 11500 м від осьового меридіана на захід (в1 = -11500 м). Тоді в=7000000 м + 500000 м – 11500 м = 7488500 м.

13.2 Обчислення плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера за геодезичними координатами точок

При відомих значеннях геодезичних координат точок на поверхні земного еліпсоїда (B, L) плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера (х, у) обчислюються по формулах:

де Х – довжина дуги меридіана від екватора до точки із широтою  В           (див. п. 1.4);    N – радіус кривизни першого вертикала в точці із широтою В;

різниця між довготою даної крапки й довготою осьового меридіана координатної зони.

При обчисленні на ЕОМ плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера по геодезичних координатах точок на поверхні референц-еліпсоїда Красовского використовують формули

де допоміжні коефіцієнти обчислюються за формулами :

13.3 Обчислення геодезичних координат точок

за плоскими прямокутними координатами  Гаусса-Крюгера

Загальний шлях рішення зводиться до визначення по відомій абсцисі х широти В0 підстави зображення плоскої ординати на поверхні еліпсоїда й різниці широт (В 0-В), де В – шукана широта заданої точки. Потім обчислюється різниця довгот ( L-L0=l) меридіана даної точки й осьового меридіана зони.

Широта В и довгота L обчислюються за формулами :

Різниця широт і довгот обчислюються за формулами:

де N0 ,   M0  - радіуси кривизни першого вертикала й меридіана в точці із широтою В0.

На ЕОМ обчислення на поверхні референц-еліпсоїда Красовского виконуються за перетвореними  формулами :

де

14. Перетворення плоских прямокутних координат

Гаусса-Kрюгера з однієї координатної зони в іншу

Завдання перетворення координат полягає в тому, що по відомих координатах Х1 і Y1, віднесеним до осьового меридіана однієї зони з довготою L0, визначать координати Х2 і Y2 ці ж точки з віднесенням їх до осьового меридіана суміжної зони з довготою L0+60 (мал. 11) або з довготою L0 - 60.

Рис. 11 - Схема до перетворення плоских прямокутних координат

Гаусса-крюгера з однієї координатної зони в іншу

Перетворення координат на ЕОМ доцільно виконувати з попереднім переходом від заданих плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера (х1, в1) до геодезичних координат (B1, L1) по формулах (див. п. 3.3):

Потім обчислюються плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера в суміжній координатній зоні з довготою осьового меридіана

де знак «+» відповідає перерахуванню в суміжну східну зону, а знак  «-» - у суміжну західну зону.

Плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера в суміжній координатній зоні обчислюються по формулах (див. п. 3.2):

де

15.Приклад обчислення плоских прямокутних координат

Гаусса-Крюгера за геодезичними координатами  точок

Вихідними даними є геодезичні координати вершин знімальної трапеції масштабу 1:10000 (розмір трапеції ΔB = 213011 , ΔL = 314511). Розрахунок вихідних даних виконується відповідно до вказівок у таблиці 1. У табл. 6 дані геодезичні координати вершин знімальної трапеції, по яких розглядається приклад обчислення плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера.

Таблиця 6 - Координати вершин знімальної трапеції

| Номер точки | Широта | Довгота |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 |
| 1ЮЗ | 47 | 50 | 00 | 39 | 00 | 00 |
| 11СЗ | 47 | 52 | 30 | 39 | 00 | 00 |
| 2СВ | 47 | 52 | 30 | 39 | 03 | 45 |
| 21ЮВ | 47 | 50 | 00 | 39 | 03 | 45 |

У табл. 7 наведений розрахунок координат Х, У за формулами (див. п. 3.2):

де

Таблиця 7 - Розрахунок плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера за геодезичними  координатами точок

| Позна-чення | 1ЮЗ | 11СЗ | 2СВ | 21ЮВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 39 | 00 | 00 | 39 | 00 | 00 | 39 | 03 | 45 | 39 | 03 | 45 |
| L0 | 39 | 00 | 0 | 39 | 00 | 00 | 39 | 00 | 00 | 39 | 00 | 00 |
| l, рад. | 0,0000000 | 0,000000000 | 0,0010908 | 0,0010908 |
| B | 47 | 50 | 00 | 47 | 52 | 30 | 47 | 52 | 30 | 47 | 50 | 00 |
| sin | 0,7411953 | 0,7416832 | 0,7416832 | 0,7411953 |
| cos | 0,6712895 | 0,6707503 | 0,6707503 | 0,6712895 |
| cos2B | 0,4506296 | 0,4499060 | 0,4499060 | 0,4506296 |
| N | 6390004,380 | 6390019,912 | 6390019,912 | 6390004,380 |
| a0 | 32079,564 | 32079,661 | 32079,661 | 32079,564 |
| a3 | -0,0162288 | -0,0164707 | -0,01647075 | -0,01622881 |
| a4 | 0,0715091 | 0,0713266 | 0,07132658 | 0,07150912 |
| a5 | -0,02649 | -0,02650 | -0,02650 | -0,02649 |
| a6 | 0,0299238 | 0,02982174 | 0,02982174 | 0,0299238 |
| X | 5299989,4567 | 5304622,3479 | 5304624,2392 | 5299991,3483 |
| y | 0,0000 | 0,0000 | 4675,4182 | 4679,1652 |
| Y | 7500000,0000 | 7500000,0000 | 7504675,4182 | 7504679,1652 |

16 Обчислення геодезичних координат точки

за плоскими прямокутними координатами Гаусса-Крюгера

Як приклад розглянемо рішення завдання для точки з плоскими прямокутними координатами Гаусса-Крюгера:

х1 = 5000000 м;

в1 = 4830000 м.

Рішення завдання виконуємо за формулами (див. п. 4):

16.1. Приклад обчислення геодезичних координат точок за плоскими  прямокутними  координатами Гаусса-Крюгера

У якості вихідних даних візьмемо обчислені в попереднім завданні (табл. 7) плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера південно-західної (1) і північно-східної (2) вершин знімальної трапеції й обчислимо в табл. 8 середні арифметичні значення координат за формулами:

За значенням Yср. установлюємо номер координатної зони (у нашому випадку № зони = 7).

Таблиця 8 - Координати вершин знімальної трапеції

| Номер крапки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1ЮЗ | 5299989,4567 | 7500000,0000 |
| 2СВ | 5304624,2392 | 7504675,4182 |
| Середні | 5302306,8480 | 7502337,7091 |

Рішення завдання виконуємо за формулами (див. п. 3.3):

Таблиця 9 - Обчислення геодезичних координат точок

за плоскими прямокутними координатами

| Позна-чення | 1ЮЗ | Позна-чення | 1ЮЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 5302306,8480 | N0 | 6390012,149 |
| Y | 7502337,7091 | z | 0,00054520 |
| y | 2337,7091 | z2 | 0,00000030 |
| L0 | 39,0000000 | b2 | 0,24951499 |
| β, рад. | 0,83270642 | b3 | 0,25851293 |
| sin β | 0,73975516 | b4 | 0,32390715 |
| cos β | 0,67287614 | b5 | 0,12672451 |
| cos2 β | 0,45276230 | B, радий. | 0,83521284 |
| В0, рад. | 0,83521292 | B, град. | 47 | 51 | 15,015 |
| sin В0 | 0,74143940 | l, радий. | 0,00054520 |
| cos В0 | 0,67101983 | l, град. | 0 | 01 | 52,455 |
| cos2 У0 | 0,45026761 | L, град. | 39 | 01 | 52,455 |

17. Приклад перетворення плоских прямокутних координат Гаусса-Kрюгера із західної координатної зони в східну

17.1 Вихідні дані

Таблиця 10 - Вихідні дані для рішення завдань

| Номер групи | Х1, м (№вар. - номер варіанта) | В1, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5100000 м + №вар.×100 м | 5200000 м - №вар.×100 м |
| 2 | 5200000 м + №вар.×100 м | 6700000 м + №вар.×100 м |
| 3 | 5300000 м + №вар.×100 м | 7200000 м - №вар.×100 м |

Наприклад, для групи № 2 і варіанти № 30 одержимо:

Х1 = 5200000 м + 30×100 м = 5200000 м + 3000 м = 5203000 м;

В1 = 6700000 м + 30×100 м = 6700000 м + 3000 м = 6703000 м.

18. Обчислення плоских прямокутних координат

Гаусса-крюгера за геодезичними координатами точки

Вихідними даними є геодезичні координати точки, обчислені в табл. 2. У табл. 3 наведений розрахунок координат Х, У за формулами (див. п. 3):

Таблиця 12 - Розрахунок плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера по геодезичних координатах точок

| Позна-чення | Розрахунки | Позна-чення | Розрахунки |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 25 | 11 | 22,115 | N | 6388966,567 |
| № зони | 5 | a0 | 32073,051 |
| L0 | 27 | 00 | 00,000 | a3 | -0,0000565 |
| l, град. | -1 | 48 | 37,885 | a4 | 0.0837154 |
| l, рад. | -0,031599597 | a5 | -0,02538 |
| B | 45 | 3 | 27,976 | a6 | -0.0005825 |
| sin | 0,7078194 | X | 4993047,800 |
| cos | 0,7063934 | y | -142612,894 |
| cos2B | 0,4989917 | Y | 5357387,106 |

19.Список використаної літератури

1.Савчук С.Г. Вища геодезія.-Ж :  ЖДТУ, 2005

2.Світова геодезична система координат WGS-84. Основні положення. Зв'язок з іншими геодезичними системами. - Затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.12.2001 р. № 467.

# Text boxes

Р

Р′

E′

E′1

C′

C′1

O1

C11

a

C

b

E

E1

F2

O

F1

Z

M

X

PI

P

90o

O

MI

MII

E

K

RI

Y

M

X

PI

P

O

MI

у

х

RI

Y

R

M

Е

PI

P

L

O

E1

B

R

n

M

PI

P

O

Ф

ρ

EI

E

M

O

х

u

EI

E

у

m

у1

а

у

МI

P

PI

M

O

q

EI

E

p

А

P

PI

МI

Е

P′

Е′

D′

D

P

Q′

Q

B

C

O

N

M

90º

Січення першо-го вертикалу вертикала

нормаль

нормаль

Е

P′

Е′

D

2

P

С1

B1

B2

C2

O

M2

нормаль

нормаль

M1

1

нормаль

X

dX

1

E′

P′

P

L1

O

2

E

C

G

Y

B

L2

нормаль

P′

1

E′

P

L1

O

2

E

2′

B1

L2

1′

B2

ΔYН

ΔYВ

ΔХ

ΔХ

d

L2

L1

В1

В2

А1

B1

C1

c

a

b

А

c

B

a

C

b

А

B

C

c′

a′

b′

А

c

B

a

C

b

P′

E′

P

E

O

A1-2

A2-1

1  (B1L1)

S  (B1L1)

2 (B2L2)